## Slide 1
تهیه کننده : احسان صابری
مزایا و مشکلات استفاده از تکنیک OFDM
درسیستم رادیو هوشمند (COGNITIVE RADIO)
استاد راهنما : دکتر محمد جواد امیدی
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
عنوان درس : رادیو نرم افزاری
بهار 89

## Slide 2: چکیده
مقدمه
چرا OFDM برای رادیو هوشمند مورد مناسبی است
Spectrum Sensing
Spectrum shaping
Adapting to the Environment
Multiple Accessing And Spectral Allocation
Interoperability

## Slide 3: مقدمه
مالتي پلكس
ارسال همزمان چند سيگنال پيام روي يك كانال واحد را مالتي پلكس گويند مالتي پلكس به دو روش كلي صورت می گیرد :
FDM : مالتي پلكس با تقسيم فركانس
TDM : مالتي پلكس با تقسيم زمان
مدولاسيون Multi Tone
در گذشته در صنايع نظامي از نوعي مدولاسيون به نام Tone Multiاستفاده مي شد که يك بازه فركانسي را به چندين زير حامل(Sub Carrier) تقسيم مي كنند. مزيت های این عمل عبارتند از:
ارسال موازي اطلاعات و در نتیجه انتقال سريعتر اطلاعات
غلبه بر محو شدگي فركانس انتخابي، یعنی با از دست رفتن يك يا چند زير حامل، تمام اطلاعات از بين نمي رود و مي توان براي تصحيح اين زير حامل ها از كد گذاري تصحيح خطا استفاده كرد

## Slide 4: مقدمه
مدولاسیون تقسیم فرکانسی متعامد (OFDM)
multiplexing) (Orthogonal frequency division
در واقع OFDM مدل تصحيح شده مدولاسيون Multi Tone مي باشد و مزيت آن بحث تعامد در آن مي باشد، بدين صورت كه زير حامل ها دو به دو با يكديگر متعامد هستند.
اين مدولاسيون عمليات مالتي پلكسينگ را به صورت متعامد انجام مي دهد.
همانطور که درشكل روبرو
مشاهده می شود در OFDM
50 درصد در پهنای باند
صرفه جویی شده است.

## Slide 5: مقدمه
در سیستم رادیو هوشمند، استفاده از پهناي باند به صورت فرصت طلبانه مي باشد. این سیستم ، استفاده کننده را قادر مي سازد که
مشخص کند که چه بخشي از پهناي باند آزاد است و در بخش هايي از فرکانس که متعلق به استفاده کنندگان مجاز مي باشد، فعاليت مي کند تا بتواند حضور استفاده کنندگان مجاز را تشخيص دهد. (Spectrum sensing)
توانايي انتخاب بهترين کانال موجود (spectrum management).
هماهنگ کردن دسترسي به اين کانال با ساير استفاده کنندگان (spectrum sharing).
تخليه کردن کانال در صورت ورود استفاده کنندگان مجاز (spectrum mobility).
در اين سيستم ها براي عملکرد بهتر لازم است که تا حدي از معماري لايه اي عدول کرده و لايه هايي مختلف ارتباط هاي بيشتري با همديگر داشته باشند

## Slide 6: مقدمه
Cognitive radio را میتوان به عنوان نمونه اي از مخابرات بي سيم که در آن يک شبکه يا يک نود بي سيم پارامترهاي ارسال يا دريافت خود را تغيير مي دهد تا از تداخل با استفاده کنندگان مجاز يا غير مجاز جلوگيري شود، تعریف کرد. براساس این تعريف دو ويژگي اساسي براي اين راديو مي توان در نظر گرفت:
ويژگي ناظر بر توانايي راديو در بدست آوردن اطلاعات از محيط پيرامون خود مي باشد که با استفاده از اين ويژگي مي تواند بخش هايي از باند فرکانسي را که در زمان ها و مکان هاي مشخص به صورت استفاده نکرده وجود دارند را شناسايي کرده و به دنبال آن بهترين پهناي باند و پارامتر هاي متناظر را مشخص کند.
ويژگي دیگر این توانايي را به راديو مي دهد که به صورت ديناميکي متناسب با تغييرات محيط اطراف برنامه ريزي شود و پارامتر هاي خود را تغيير دهد. به عبارت ديگر راديو داراي توانايي برنامه ريزي شدن براي ارسال و دريافت در فرکانس هاي مختلف مي باشد.
دو ويژگي فوق راديو را قادر مي سازد که با توجه به تخصيص وسيع پهناي باند به استفاده کنندگان مختلف به صورت ثابت، از اين باندهاي فرکانسي به صورت مشترک با استفاده کنندگان مجاز استفاده کنند

## Slide 7: چرا OFDM برای رادیو هوشمند مورد مناسبی است
اصول دریافت کردن و امکانات شکل دهی طیف در OFDM ، بعلاوه انعطاف پذیری و قابلیت تطابق، ِِِِِِِِِِِِِِ شاید OFDM را به عنوان بهترین تکنولوژی ارسال پیام برای سیستم های رادیو هوشمند معرفی کرده است.
در ادامه تعدادی از نیازمندیهای رادیو هوشمند را ارائه کرده و توضیح میدهیم که OFDM چگونه میتواند این نیازمندیها را برآورده کندِ. این نیازمندیها عبارتند از:
Spectrum Sensing
Spectrum shaping
Adapting to the Environment
Multiple Accessing And Spectral Allocation
Interoperability

## Slide 8: Spectrum sensing
یکی از مهمترین عناصر در مفهوم رادیو هوشمند توانایی آن برای اندازه گیری و حس کردن و آگاهی یافتن از شرایط مهم عملیاتی است
سیستم باید آگاهی از نیازهای ما ، کاربران ، گره ها و تاسیسات ثابت شبکه ،سیاست های محلی و دیگر محدودیت های عملیاتی داشته باشد.
در سیستمهای OFDM تبدیل از حوزه زمان به حوزه فرکانس با استفاده از FFT ) تبدیل فوریه سریع( انجام می پذیرد، با استفاده از خروجی FFT گیرنده می کوشد تا وجود کاربر اولیه را در باند تشخیص دهد
در این الگوریتم حس کردن ،قابلیت مدار بندیFFT در سیستم های OFDM باعث آسان شدن شرایط لازم ونیازمندیها در سخت افزار میشود .علاوه بر این نیازمندیهای محاسباتی در الگوریتم های حس کردن طیف کاهش می یابد زیرا گیرنده قبلا برای تبدیل کردن سیگنال دریافت شده به حوزه فرکانس برای آشکار سازی داده از FFT استفاده کرده است.

## Slide 9: Spectrum shaping
برای کاربران هوشمند داشتن یک پوشش طیف انعطاف پذیر و کنترل بر پارامترهای شکل موج مثل پهنای باند سیگنال ،سطح توان وفرکانس میانی ،بسیار مطلوب است. سیستم های OFDM به دلیل خاصیت منحصر به فرد سیگنالینگ خود می توانند این انعطاف پذیری را انجام دهند.
با ناتوان ساختن تنظیم زیر حامل ها، سیگنال OFDM میتواند برای پوشش طیف دلخواه و مناسب ومورد نیاز شکل دهی طیف را تطابق بدهد وشکل دهی را انجام دهد.
مثالی از حس کردن طیف و طرز عملکرد شکل دهی در سیستم هوشمند مبتنی بر OFDM در شکل زیر نشان داده شده است.

## Slide 10: Spectrum shaping
دو کاربرد اولیه با استفاده از خروجی FFT تشخیص داده شده اند و زیر حامل هایی که می توانستند باعث تداخل با این کاربران اولیه شوند، خاموش شده اند. سپس فرستنده از قسمت خالی طیف برای فرستادن سیگنال استفاده می کند

## Slide 11: Adapting to the Environment
وفق دادن و قابلیت تطابق یکی از نیازمندیهای کلیدی برای رادیو هوشمند است که به وسیله تلفیق کردن اطلاعات گردآوری شده (آگاهی) ،با شناسایی ازامکانات و محدودیت های سیستم های جاری ، می تواند وظایف گوناگونی را انجام دهد.
رادیو هوشمند می تواند شکل موج خودش را برای فعالیت با دیگر وسایل ارتباطی مورد نظر تطابق دهد.همچنین بیشترین کانال ارتباطی مناسب و شایسته را برای ارسال کردن انتخاب کرده و بهترین فرکانس برای فرستادن در باند آزاد از طیف را به خود اختصاص دهد.
OFDM یک حد بزرگی از انعطاف پذیری در این موضوع را پیشنهاد می کند بطوریکه رنج تعدادی از پارامترها برای تطابق و سازگاری کاملا وسیع هستند.
یک سیستم مبتنی بر OFDM می تواند مرتبه مدولاسیون ، کد کردن ، توان فرستنده از هر زیر حامل را با توجه به نیاز کاربر یا شرایط کانال بصورت توافقی تغییر دهد
این تخصیص توافقی می تواند برای دست یافتن به هدفهای مختلفی مثل افزایش عملکرد سیستم، کاهش نسبت خطا BER(Bit Error Rate) ،محدودیت تداخل برای کاربر اولیه ، افزایش پوشش باشد.

## Slide 12: Adapting to the Environment
برای اجتناب کردن از ISI ،سیستم یک پیشوند چرخشی CP(Cyclic Prefix) به هر سیمبل می افزاید که مدت آن از ماکزیمم انتشار تاخیر کانال بیشتر است.
این پیشوند چرخشی ( (CP به عنوان زمان محافظ (Guard Interval) (GI) به وسیله کپی کردن کسری از طول سمبل مفید در ابتدای سمبل استفاده می گردد

## Slide 13: Adapting to the Environment
باتوجه به تخمین زدن پارامترهای کانال ، سیستم رادیو هوشمند مبتنی بر OFDM می تواند به صورت توافقی طول پیشوند چرخشی را برای حفظ سیگنال بدون ISI و داشتن ماکزیمم خروجی برای سیستم ، تغییر دهد.
بطور مشابه ، یک سیستم OFDM می تواند به صورت توافقی فاصله زیرحامل های خود را برای کاهش ICI (Intercarrier Interference) یا نسبت توان پیک به توان متوسط PAPR(Peak-to-Average-PowerRatio) ، تغییر دهد.
تطابق در سیستم های OFDM می تواند در سطح الگوریتم ها یا پارامترها اجرا شود. در کلاس سیستم های بی سیم ، پارامترهای الگوریتم بعنوان نمونه نرخ کدگذاری، معمولا برای بهینه سازی ارسال تطبیق داده می شود.
برای بدست آوردن این چنین تطابقی ، یک پایگاه سخت افزاری دارای توانایی پیکر سازی کامل ،مورد نیاز است

## Slide 14: Multiple Accessing And Spectral Allocation
منابع قابل دسترس برای سیستم هوشمند باید در بین کاربرها به اشتراک گذاشته شود. چندین تکنولوژی برای انجام این کار می تواند استفاده شود.
OFDM مشهورترین تکنولوژی های دستیابی چندگانه مانند دستیابی های چندگانه زیر را پشتیبانی می کند:
frequency-division multiple accessing (FDMA)
time-division multiple access (TDMA)
carrier-sense multiple accessing (CSMA)
علاوه بر این code division multiple access (CDMA)می تواند به همراه OFDM به کار برده شود.

## Slide 15: Multiple Accessing And Spectral Allocation
Orthogonal Frequency-Division Multiple Access یا OFDMA یک نمونه ویژه از FDMA می باشد که به تازگی مورد توجه قرار گرفته است.
در OFDMA زیر حامل ها در دسته هایی گروه بندی شده اند که هر کدام به کاربرهای مختلفی واگذار شده است. زیر حاملها بصورت تصادفی یا به صورت چندتایی در کنار یکدیگر می توانند استفاده شوند.
از اینرو OFDMA بدون افزودن سخت افزاز پیچیده ای دستیابی چندگانه بسیارمنعطف است و قابلیت اختصاص طیف برای رادیو هوشمندی را پیشنهاد و فراهم می کند.
تخصیص زیر حامل ها می تواند برطبق طیف قابل دسترس تنظیم شده باشد.انعطاف پذیری و پشتیبانی از سیستم های OFDM برای تکنیک های دستیابی چندگانه متفاوت ، قابلیت همکاری قسمتهای مختلف و همچنین تسریع در پذیرش رادیو هوشمند در سیستم های بی سیم آینده را فراهم می نماید

## Slide 16: Interoperability
قابلیت همکاری قسمتهای مختلف ، توانایی دو یا چند سیستم یا اجزا برای انتقال و مبادله اطلاعات با یکدیگر و استفاده از اطلاعات انتقال داده شده است
برای بدست آوردن قابلیت های همکاری بین دستگاه ها، OFDM یکی از بهترین کاندیداهای سیگنالینگ است.سیگنالینگ OFDM با موفقیت کامل در تکنولوژی های متفاوت شامل موارد زیر استفاده شده است.
IEEE 802.11a and IEEE 802.11g wireless local area network (LAN) standards
digital video broadcasting (DVB)
digital audio broadcasting (DAB)
WiMAX

## Slide 17: Interoperability
OFDM در سیستم ارتباطات رنج کوتاه و رنج بلند به کار برده شده است.از اینرو سیستم رادیو هوشمند که از OFDM بهره می برد ، می تواند با دیگر سیستم های مبتنی با OFDM به سهولت ارتباط برقرار کند.
اگرچه برای اینکه این کار موفقیت داشته باشد،سیستم باید همه استانداردها ،نیازهای مربوط به رمزگشایی سیگنال برای زیرحامل های فرکانسی ، ساختار فریم و نوع کد گذاری و نرخ را بشناسد.
در درجه بسیار مهمتر ، مداربندی RF سیستم رادیو هوشمند باید انعطاف پذیری کافی برای تطبیق دادن باندهای سیگنال و فرکانس میانی مختلف را داشته باشد.
در نتیجه رادیو هوشمند باید پیرامون ساختار و معماری SDR ساخته بشود تا نیازهایی با قابلیت انعطاف پذیری بالای سیستم را فراهم کند.

## Slide 18
بزرگترين عامل پيشرفت انسانها، پشتكار و جديت است نه هوش
با تشکر از بذل توجه شما عزيزان